## Slide 2: 第五章 存储体系
存储体系概述
高速存储器
5.4
主存储器与CPU的连接
5.3
5.2
5.1
存储保护
5.8
高速缓冲存储器Cache
外存储器
5.7
虚拟存储器
5.6
5.5
IA32架构的存储系统举例
本章小结 作业
5.9
主存储器

## Slide 3: 5.5 高速缓冲存储器Cache
Cache
二
五
三
四
一
Cache的基本原理
主存与Cache的地址映射方式
替换算法
写策略
Cache的多层次设计

## Slide 4: 一、Cache的基本原理
Cache的工作原理
Cache的特点
Cache的命中率
1
2
3

## Slide 5: 1、Cache的特点
Cache是指位于CPU和主存之间的一个高速小容量的存储器，一般由SRAM构成。
Cache功能：用于弥补CPU和主存之间的速度差异，提高CPU访问主存的平均速度。
设置Cache的理论基础，是程序访问的局部性原理。
  空间局部性
  时间局部性
Cache的内容是主存部分内容的副本，Cache的功能均由硬件实现，对程序员是透明的。

## Slide 6: 2、Cache的工作原理
Cache、主存与CPU的关系
Cache的速度比主存快5－10倍。

## Slide 7: Cache的组成原理图
目录SRAM
数据SRAM

## Slide 8: Cache的读写操作
CPU在读写存储器时，Cache控制逻辑首先要依据地址来判断这个字是否在Cache中，若在Cache中，则称为“命中”；若不在，则称为“不命中”。
针对命中/不命中、读/写操作，Cache的处理是不同的：
  读命中：立即从Cache读出送给CPU；
  读不命中：通常有两种解决方法：
    A）将主存中该字所在的数据块复制到Cache中，然后再把这个字传送给CPU；
    B）把此字从主存读出送到CPU，同时，把包含这个字的数据块从主存中读出送到Cache中。

## Slide 9: Cache的读写操作
  写不命中：可以直接将该字写入主存中，且不再调入Cache；也可以将该字先写入Cache
  写命中：通常也有两种方法进行处理：
    写贯穿方法：同时对Cache和主存进行写操作；
    写回：只写Cache，仅当此Cache块被替换时，才将该块写入主存
  写策略：写回和写贯穿

## Slide 10: 3、Cache的命中率
命中率指CPU访问主存数据时，命中Cache的次数，占全部访问次数的比率；失效率就指不命中Cache的次数，占全部访问次数的比率。命中率h取决于程序的行为、Cache的容量、组织方式、块大小。
在一个程序执行期间，设Nc表示Cache完成存取的总次数，Nm表示主存完成存取的总次数，则命中率：
若tc表示Cache的访问时间，tm表示主存的访问时间，则Cache/主存系统的平均访问时间ta为：
Cache/主存系统的访问效率e:

## Slide 11: 二、主存与Cache的地址映射方式
讨论的问题：如何根据主存地址，判断Cache有无命中并变换为Cache的地址，以便执行读写。有三种地址映射方式：
讨论前提：Cache的数据块称为行，主存的数据块称为块，行与块是等长的；主存容量为2m块，Cache容量为2c行，每个字块中含2b字。
直接映射
1
全相联映射
2
组相联映射
3

## Slide 12: 1、直接映射
特点：是一种多对一的映射关系：主存的第i块一定映射到Cache的第j行，且：
优点：映射方式简单，易实现。
缺点：机制不灵活，Cache命中率低。

## Slide 13: 1、直接映射
标记K：
1路t位

## Slide 14: 直接映象法举例
例如：主存4GB（按字节编址），Cache 512KB，块大小16B；读主存234589ABH的过程（假设Cache空白）。
主存划分格式
主存地址： 32 位
块大小16B=24B，又是按字节编址的，所以块内地址： 4 位
Cache分为： 512KB÷16B=215 行（块）
Cache行地址： 15 位
高位标记：32-15-4= 13 位
标记 | Cache行（块）地址 | 块内地址
13位 | 15位 | 4位
0010 0011 0100 0 | 101 1000 1001 1010 | 1011

## Slide 15: 直接映象法举例(首次访问：不命中)

## Slide 16: 直接映象法举例(装入Cache；第二次访问命中)

## Slide 17: 2、全相联映射
特点：是多对多的映射关系：对于主存的任何一块均可以映射到Cache的任何一行。
优点：机制灵活，命中率高。
缺点：比较器电路难于设计和实现，因此只适合于小容量的Cache。

## Slide 18: 2、全相联映射
2C路m位

## Slide 19: 全相联映象法举例
例如：主存4GB（按字节编址），Cache 512KB，块大小16B；读主存234589ABH的过程（假设Cache空白）。
主存划分格式
主存地址： 32 位
块大小16B=24B，又是按字节编址的，所以块内地址： 4 位
高位标记：32-4= 28 位
标记 | 块内地址
28位 | 4位
0010 0011 0100 0101 1000 1001 1010 | 1011

## Slide 20: 3、组相联映射
特点：将Cache的行分成2c-r组，每组2r行。主存的字块存放到Cache中的固定组，至于映射到该组哪一行是灵活的，即有如下函数关系：
其中 0≤k≤2r-1
优点：大大增加了映射的灵活性，主存中一块可映射到Cache 的2r块，提高了命中率。每次比较只是进行2r路比较，r 较小时，硬件开销不是很大。
组相联映像通常采用2路、4路和8路比较，即取r=1,r=2,r=3。

## Slide 21
3、组相联映射
2r路t+r位

## Slide 22: 组相联映象法举例
例如：主存4GB(按字节编址)，Cache 512KB，块大小16B；4路组相联，读主存234589ABH的过程(假设Cache空白)。
主存划分格式
主存地址： 32 位
块大小16B=24B，又是按字节编址的，故块内地址： 4 位
Cache分为： 512KB÷16B=215 行（块）
4路组相联，即4块/组，Cache分为： 215÷4=213 组
Cache组地址： 13 位
高位标记：32-13-4= 15 位
标记 | Cache组地址 | 块内地址
15位 | 13位 | 4位
0010 0011 0100 010 | 1 1000 1001 1010 | 1011

## Slide 23: 组相联映象法举例(首次访问：不命中)

## Slide 24: 组相联映象法举例(装入Cache；第二次访问命中)

## Slide 25: 三、替换算法
1、随机替换算法
2、先进先出算法（FIFO）
3、最近最少使用算法（LRU）
  该算法统计哪一个Cache行是近段时间使用次数最少的Cache行，需替换时就将它替换出去。
  LRU替换算法可以通过为每个Cache行设置一个计数器来实现LRU替换算法，Cache每命中一次，命中行的计数器被清零，其他行的计数器加1，需要替换的话，就将计数器值最大的行替换出去。

## Slide 26: 四、写策略
常用的写策略通常有写贯穿和写回两种
写贯穿策略
  CPU写Cache命中：同时写Cache和写主存
  CPU写Cache不命中：直接写主存，有两种做法：
    WTNWA法：不写入Cache行
    WTWA法：写入Cache行

## Slide 27: 四、写策略
写回策略（Write Back）
  无论CPU写Cache命中还是不命中：只写Cache，不修改主存，仅当此Cache行被换出时，相应的主存内容才被修改；
  为了区别Cache行是否被改写过，必须为每个Cache行设置一个修改位，CPU修改Cache行时，标记其修改位，当此Cache行被换出时，判别此Cache行的修改位，从而决定是否将Cache行数据写回主存相应单元。

## Slide 28: 四、写策略
3、两种写策略比较
  写贯穿策略保证了主存数据总是有效，写回策略可能导致Cache和主存数据不一致；
  写回策略的效率高于写贯穿策略；
  写回策略的控制比写贯穿策略的控制复杂。

## Slide 29: 五、Cache的多层次设计
设计Cache主要考虑五个问题：
  第一，容量。
  第二，Cache中行的大小。
  第三，Cache的组织（地址映射方式）。
  第四，指令和数据共用同一个Cache还是分享不同Cache。
  第五，Cache的层次。

## Slide 30: 五、Cache的多层次设计
统一Cache和分离Cache
  统一Cache：只有一个Cache，指令和数据混放。
  分离Cache：分为指令Cache和数据Cache。它消除了流水线中指令处理器和执行单元间的竞争，因此，特别适用于Pentium Ⅱ和Power PC这样的超标量流水线中；是Cache结构发展的趋势。
单级Cache与两级Cache
  一级Cache（L1）和二级Cache（L2）
  采用两级Cache结构可以提高性能

## Slide 31: 五、Cache的多层次设计
Cache一致性问题
MESI协议的状态图
RH——读命中；RMS——读不命中，共享；RME——读不命中，专有；WH——写命中；WM——写不命中；SHR——读监听命中；SHW——写监听命中或读是用于修改；+——无效处理；↑——Cache行填入；↓——无效行拷回；×——读用于修改

## Slide 32: 5.6 虚拟存储器
虚拟存储器：指存储体系中主存-辅存层次，由存储管理部件（硬件）和操作系统的存储管理软件共同支持，借助于硬盘等辅助存储器，具有自动实现装入和替换功能，能从逻辑上为用户提供一个具有辅存容量、接近主存速度的存储器。
虚拟存储区的容量与物理主存大小无关，而受限于计算机的地址结构和可用磁盘容量。
计算机中三种存储地址空间：
  主存地址空间：存放正在运行的程序和数据；物理地址
  虚拟地址空间：程序员编写程序时所使用的地址空间；逻辑地址
  辅存地址空间：存放暂时不用的程序和数据；

## Slide 33: 5.6 虚拟存储器
虚拟存储器的实现方式有三种：段式、页式或段页式
页式虚拟存储器
页式虚拟存储器中逻辑地址与物理地址的转换关系

## Slide 34: 5.6 虚拟存储器
段式虚拟存储器
段式虚拟存储器中逻辑地址与物理地址的转换关系

## Slide 35: 5.6 虚拟存储器
段页式虚拟存储器
段页式虚拟存储器中逻辑地址与物理地址的转换关系

## Slide 36: 5.7 外存储器
常见的外存储器有磁盘、磁带、光盘、闪存盘等
特点：
  大都采用磁性和光学材料制成。
  与内存相比，容量大，价格低，速度慢。
  在断电的情况下可以长期保存信息，所以称为永久性存储器。
  一般为顺序存取的存储器，即访问所需时间 与数据所在的地址相关。

## Slide 37: 5.7 外存储器
磁盘存储器
光盘存储器
闪存盘
一
二
三

## Slide 38: 一、磁盘存储器
磁盘特点：
  是微型计算机系统中最重要的外部存储器。
  同时它又是重要的输入输出设备，它即可作为输入设备，又可作为输出设备。
  磁盘属于磁表面存储设备。它的信息存储是一种电磁转换过程，它是通过磁头与磁盘片的相对运动来实现。
磁盘存储器由磁盘控制器、磁盘驱动器和磁盘盘片三部分构成。
磁盘分为软磁盘存储器和硬磁盘存储器。

## Slide 39: 1、软磁盘存储器
软盘驱动器：软盘驱动器简称软驱。
  软驱是数据和程序进入微机的一个门户。
  早期的微机中常配置3.5英寸驱动器一个，其容量为1.44MB，盘符为“A：”。
软盘盘片：记录信息的载体，使用塑料基底。
  信息的存储组织方式：是按磁道和扇区组织的
  格式化：格式化就是对软磁盘划分磁道和扇区。
软盘的特点：
  优点：成本低，重量轻，价格便宜，便于携带
  缺点：存储容量小，且容易损坏。

## Slide 40: 1、软磁盘存储器
软盘数据定位：磁道号、记录面、扇区号
容量=记录面数×每面磁道数×每磁道扇区数×每扇区字节数（字节）
容量＝2×80×18×512=1474560(B)=1.44(MB)
软盘片规格 | 面数 | 磁道/面 | 扇区/道 | 字节/扇 | 容量/KB
5.25英寸双面双密 | 2 | 40（0--39） | 9（1--9） | 512 | 360
5.25英寸双面高密 | 2 | 80（0--79） | 15（1--9） | 512 | 1200
3.5英寸双面低密 | 2 | 80（0--79） | 9（1--9） | 512 | 720
3.5英寸双面高密 | 2 | 80（0--79） | 18（1--18） | 512 | 1440
3.5英寸双面超高密 | 2 | 80（0--79） | 36（1--36） | 512 | 2880

## Slide 41: 1、软磁盘存储器

## Slide 42: 2、硬磁盘存储器
硬盘：也称固定盘。目前微型计算机中普遍使用了3英寸和5英寸硬盘，大都采用温盘。
温切斯特 （wenchester） 技术：将盘片和驱动器密封在外壳内，在盘片飞速旋转时，磁头靠空气垫浮在盘片上。
硬盘的特点：
  优点：可靠性高，存储容量大，读写速度快，对环境要求不高。
  缺点：不便于携带，且工作时应避免振动。
硬盘盘片：按柱面、磁头号和扇区的格式组织信息。
硬盘接口：用得较多的是IDE(ATA)、SCSI和SATA接口

## Slide 43: 2、硬磁盘存储器
柱面由一组盘片的同一磁道在纵向上所形成的同心圆构成。
每一个记录面上均有一个磁头，所有记录面上的磁头均固定在步进电机上。
数据定位：柱面号、磁头号、扇区号。

## Slide 44: 2、硬磁盘存储器
硬盘的盘符通常为“C：”，若系统配有多个硬盘或将一个物理硬盘划分为多个逻辑硬盘，则盘符可依次为“C：”、“D”、“E”、“F”等。
硬盘容量的计算公式为:
  硬盘容量=磁头数×柱面数×每磁道扇区数× 512 （字节）
  硬盘容量=记录面数×每面磁道数×每磁道扇区数× 512 （字节）

## Slide 45: 硬盘技术参数
直径：有1.8in、2.5in、3.5in和5.25in 4种，其中2.5in和3.5in盘片应用最广
转速：
  2.5in：5400～7200r/ min；（笔记本）
  3.5in：4500～5400r/min；（台式机）
  5.25in：3600～4500r/min
磁道密度：已高达5 400Tpi或更高
盘片组：2～14片不等，通常有2～3个盘片，盘面号（磁头号）为0～3或0～5。
每面磁道数：300～1024个，0始编码
每道扇区数：9～63扇区，1始编码
每扇区字节数：512B，4KB
最高达15000 r/min
最高达12000 r/min

## Slide 46: 二、光盘存储器
光盘的特点：存储容量大,价格低;不怕电磁干扰,存储密度高,可靠性高；存取速度不断提高
光盘分类：
  只读式光盘CD-ROM（COMPACT DISK READ ONLY MEMORY）
  一次性写入光盘WORM（Write-Once-Read- Many）：用户可以写入一次，多次读取，但无法修改其中的数据。
  可擦除光盘EOD（Erasable Optical Disk）：用户可以像用软盘一样对其进行多次读/写操作。
光盘的接口类型：常用的有IDE或EIDE接口

## Slide 47: 三、 闪存盘
代表：USB移动硬盘、U盘等。
特点：非易失性、高密度、价格低廉、低功耗、便于携带等
工作原理：闪速存储器是在EPROM基础上增加了电路的电擦除和重新编程功能。
  只读状态：只能读出，写保护
  读/写状态：读、写。

## Slide 48
28F256A逻辑框图

## Slide 49: 固态硬盘（Solid State Disk、IDE FLASH DISK）
固态硬盘：用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘，由控制单元和存储芯片组成。
固态硬盘的接口规范：SATA Ⅱ、SATA Ⅲ
存储介质：NAND闪存存储器芯片（主流）、DRAM芯片（非主流）

## Slide 50: 固态硬盘和传统硬盘对比
固态硬盘和传统硬盘特性的比较
 | 固态硬盘 | 传统硬盘
容量 | 较小（百GB） | 大（TB）
价格 | 高（4.2元/GB） | 低（0.3元/GB）
存取速度 | 极快（字＜0.1ms，块500MB/s ） | 一般（字15ms，块50MB/s）
存取方式 | 随机存取（电子） | 半顺序存取（机械）
记录方式 | 闪存（NAND） | 磁性材料
写入次数 | SLC：10万次 MLC：1万次 | 无限制
工作噪音 | 无 | 有
工作温度 | 范围大（-40~80 ℃） | 范围小（ 5~55 ℃）
防震 | 很好 | 较差
数据恢复 | 难 | 可以
重量 | 轻 | 重
单级单元，1b
多级单元，2b

## Slide 51: 5.8 存储保护
存储保护包括两方面：存储区域保护和访问方式保护。
存储区域保护：当多个用户共享主存时，应防止由于一个用户程序出错而破坏其他用户的程序和系统软件，以及一个用户程序不合法地访问不是分配给它的主存区域。
  在虚拟存储系统中，通常采用页表保护、段表保护、键式保护和环保护方法。
访问方式保护：对主存信息的使用可以有三种方式：读（R）、写（W）、执行（E）

## Slide 52: 5.9 IA32架构的存储系统举例
P6微架构下的Cache
Intel NetBurst微架构下的Cache
Intel Core微架构的多核高效内存管理技术
一
二
三

## Slide 53: 一、P6微架构下的Cache
PentiumⅡ处理器框图

## Slide 54: L1级数据Cache的结构
2路组相联，每块/行32B

## Slide 55: 二、Intel NetBurst微架构下的Cache
Pentium4的简化图

## Slide 56: 三、Intel Core微架构的多核高效内存管理技术
Intel Core的微架构的两个核心
Intel Core微架构在一个芯片内封装了两个计算内核，两个核各具有一个8路32KB的L1级指令Cache和32KB的双端口L1级数据Cache。
两核共享一个16路、容量为2MB或4MB的L2级Cache

## Slide 57: 三、Intel Core微架构的多核高效内存管理技术
CACHE管理
Core微架构的共享L2 Cache与非共享L2 Cache的比较

## Slide 58: 三、Intel Core微架构的多核高效内存管理技术
内存消歧（Memory Disambiguation）技术
传统微架构里的内存读取顺序
Core微架构里的内存读取顺序

## Slide 59: 三、Intel Core微架构的多核高效内存管理技术
Intel Core微架构简图

## Slide 60: 本章小结
存储器的层次结构
主存的主要性能指标：容量、速度和价格
主存的分类
  随机读写存储器：
    SRAM
    DRAM
  只读存储器
主存的扩展（SRAM）及与CPU的连接是本章学习的一个重点

## Slide 61: 本章小结
提高主存速度的各种方法也是本章学习的一个重点，这几种方法是：
  多端口存储器
  高速缓冲存储器
  多体交叉存储器
  相联存储器
高速缓存Cache是本章学习的另一个重点
  Cache的特点和命中率
  Cache的地址映射方式：直接映射、全相联映射和组相联映射
  Cache的替换算法

## Slide 62: 本章小结
外存储器的特点
  硬盘存储器
  软盘存储器
  光盘存储器
  闪存
摩尔定律：当价格不变时，集成电路上可容纳的晶体管数目，约每隔18个月便会增加一倍，性能也将提升一倍。
软件第一定律：软件是一种可以膨胀到充满整个容器的气体。

## Slide 63: 作业
P224：1，2，3，5，6，7，13

## Slide 64
The End !