## Slide 2: 第六章 指令系统
指令格式
6.1
本章小结
寻址方式
6.2
指令类型
6.3
6.4
指令系统

## Slide 3: 6.1 指令格式
一、指令操作码与地址码
指令格式
二、指令字长和操作码扩展
机器指令？
指令系统？
指令系统是一台计算机中所有机器指令的集合，它体现了计算机的性能。
机器指令是指能被计算机硬件识别并执行的0、1代码串。

## Slide 4: 一、指令操作码与地址码
指令是由操作码和地址码两部分组成的:
操作码字段（OP） | 地址码字段（A）
操作码：用来指明该指令所要完成的操作，如加法、减法、传送、移位、转移等等。
  位数反映了机器的操作种类，也即机器允许的指令条数，如果操作码有n位二进制数,则最多可表示2n种指令。
地址码：用来寻找运算所需要的操作数（源操作数和目的操作数）。
  地址码包括：源操作数地址、目的操作数地址和下一条指令的地址。
  地址含义：主存的地址、寄存器地址或者I/O设备地址。

## Slide 5: 一、指令操作码与地址码
指令操作码与地址码
1、操作码
3、地址码
2、操作数类型

## Slide 6: 1、操作码
操作码长度固定：将操作码集中放在指令字的一个字段内。
  这种格式便于硬件设计，指令译码时间短，广泛应用于字长较长的、大中型计算机和超级小型计算机以及RISC（Reduced Instruction Set Computer）中。如IBM370和VAX-11系列机，操作码长度均为8位。
操作码长度不固定：指令操作码分散在指令字的不同字段中。
  这种格式可有效地压缩操作码的平均长度，在字长较短的微机中被广泛采用。如PDP-11，Intel8086/80386等。

## Slide 7: 2、操作数类型
按照指令处理的操作数存放位置分：
  存储器类型：操作数存放在主存中，A为其地址信息
  寄存器类型：操作数存放在CPU的通用寄存器中，A为寄存器号
  立即数类型：操作数存放在指令（地址字段）中
按照指令处理的操作数性质分：
  地址（addresses）：存储器或者I/O端口地址，是无符号整数。
  数字（numbers）：整数、浮点数、十进制数。
  字符（characters） ：西文ASCII码，中文内码
  逻辑数据：真假两种状态（一般非零即真，零为假）

## Slide 8: 3、地址码
（1）三地址指令：
  （A1）OP（A2）→A3
OP | A1 | A2 | A3
（2）二地址指令：
  （A1）OP（A2）→A1
  A1：目的操作数
  A2：源操作数
OP | A1 | A2
对于寄存器类型的操作数，地址A指寄存器编号。
对于存储器类型的操作数，地址A指存储器单元地址。
对于立即数类型的操作数，地址A就是立即数本身。

## Slide 9: 3、按照地址码分类
（4）零地址指令
  不涉及操作数：如NOP、HLT指令
  操作数隐含：如PUSH、POP指令
OP
（3）单地址指令：
  （ACC）OP（A）→ACC
    一个操作数隐含规定
  OP（A）→A
    单目操作：如NEG、INC等指令
OP | A

## Slide 10: 二、指令字长和操作码扩展
1、指令字长度
指令字长和操作码扩展
2、指令操作码扩展

## Slide 11: 1、指令字长度
机器指令是用二进制机器字来表示的，表示一条指令的机器字，就称为指令字。一条指令中所包含的二进制码的位数，称为指令字长度或指令字长。它主要取决于操作码的长度、操作数地址的长度和操作数地址的个数。不同机器的指令字长是不相同的。
按指令长度固定与否可以分为：
  固定指令字长的指令：所有指令的字长均相等，一般等于机器字长。
  可变指令字长的指令：指令字长不固定，通常取字节的整数倍。

## Slide 12: 1、指令字长度
按照指令字长与机器字长的关系分类：
  短格式指令：指令字长小于或等于机器字长。
  长格式指令：指令字长大于机器字长。
  一个机器的指令系统中，短格式指令和长格式指令可以并存，通常将最常用的指令设计成短格式指令，可以节省存储空间、提高指令的执行速度。

## Slide 13: 2、指令操作码扩展
固定操作码长度的格式和可变操作码长度格式
在设计操作码不固定的指令系统时，应安排指令使用频度高的指令占用短的操作码，对使用频度低的指令可占用较长的操作码，这样可以缩短经常使用的指令的译码时间。
采用扩展操作码技术，使操作码的长度随地址数的减少而增加，即不同地址数的指令可以具有不同长度的操作码，从而可以有效地缩短指令字长。
指令操作码扩展技术是一种重要的指令优化技术，它可以缩短指令的平均长度，增加指令字所能表示的操作信息。但指令操作码扩展技术需要更多的硬件支持，它的指令译码更加复杂，使控制器设计难度增大。

## Slide 14: 举例
16位操作码，16条零地址指令
12位操作码,15条一地址指令
8位操作码,15条二地址指令
4位操作码,15条三地址指令
OP | A1 | A2 | A3
0000 0001 : 1110 | A1 A1 : A1 | A2 A2 : A2 | A3 A3 : A3
1111 1111 : 1111 | 0000 0001 : 1110 | A2 A2 : A2 | A3 A3 : A3
1111 1111 : 1111 | 1111 1111 : 1111 | 0000 0001 : 1110 | A3 A3 : A3
1111 1111 : 1111 | 1111 1111 : 1111 | 1111 1111 : 1111 | 0000 0001 : 1111

## Slide 15: 6.2 寻址方式
定义：是指确定本条指令的操作数地址，以及下一条将要执行的指令地址的方法。
特性：
  寻址方式与硬件结构紧密相关，由硬件完成寻址过程。
  直接影响指令格式和指令功能。
  对程序设计的效率、程序占用存储空间等方面都起着重要作用。
为何引入寻址方式？
  提高编程的灵活性与程序效率
  压缩程序占用的存储空间
  扩大指令访问的存储空间

## Slide 16: 6.2 寻址方式
一、指令寻址
寻址方式
二、数据寻址

## Slide 17: 一、指令寻址
指令的地址总是由程序计数器PC来指示，即PC的内容就是指令在内存中的地址。
指令在内存中按顺序存放。
  取指令：根据PC从存储器取出当前指令，PC自动＋1；
  执行这条指令；
1、顺序寻址方式：
通过PC+1得到下条指令的地址，置入PC
非转移类指令
2、跳跃寻址方式：
由该条转移指令的地址码字段得到下条指令地址，并置入PC中
转移类指令
基本功能：修改PC的值为转移目标地址

## Slide 18: 二、数据寻址
形式地址：指指令的地址码字段，通常都不代表操作数的真实地址，记为A。
有效地址：指操作数在存储器中的真实地址，记作EA，它是由寻址方式和形式地址共同来确定的。
  问题：在实模式和保护模式下，EA是？
常见的有9种基本的寻址方式
  复合寻址：基本寻址方式的组合
所有的计算机CPU均采用多种寻址方式
  问题：如何识别是哪种寻址方式？
操作码 | 寻址特征MOD | 形式地址A
操作码 | 形式地址A

## Slide 19: 二、数据寻址
9
8
基址寻址
7
变址寻址
6
寄存器间接寻址方式
5
寄存器寻址方式
4
间接寻址
3
直接寻址
2
立即寻址
1
10
堆栈寻址
相对寻址
基址变地寻址
总结

## Slide 20: 1、立即寻址(Immediate Addressing）
操作数在指令的地址码字段，即：
  DATA＝A
例如：
    MOV AL, 5
    ADD AX, 3064H
    MOV AL, ‘A’
取出指令，就立即得到了操作数。
OP | MOD | A
操作数

## Slide 21: 2、直接寻址(Direct Addressing)
操作数位于存储器中，操作数所在的存储器单元的地址存放在指令的地址字段A中，即：
  DATA＝（EA）
  EA=A
例如：
  MOV AX,[1000H]
  ADD [2000H],BX
OP | MOD | A
…….
……
操作数
……
EA:
主存
取出指令，就得到了EA，还需访问主存1次，才能得到操作数。

## Slide 22: 3、间接寻址( Indirect Addressing )
操作数位于存储器中，操作数所在的存储器单元地址也存放在存储器中，该存储器地址则存放在指令的地址字段中，即：
  DATA＝（EA）
  EA=（A）
即：A为操作数地址的地址
OP | MOD | A
…….
EA
……
操作数
……
EA:
主存
取出指令，就得到了EA在主存的地址，还需访问主存2次，才能得到操作数。

## Slide 23
操作数
存储器
A
指令
直接寻址方式:
间接寻址方式:
A
指令
EA
操作数
EA：

## Slide 24: 4、寄存器寻址方式
操作数位于寄存器中，操作数所在的寄存器编号存放在指令的地址字段A中，即：
  DATA＝（Ri）
例如：
  MOV AX, BX ;000,011
  MOV AL, BH ;000,111
OP | MOD | Ri
R0
R1
……
操作数
……
Rn
Ri:
寄存器

## Slide 25: 5、寄存器间接寻址方式
操作数位于存储器中，操作数所在的存储器地址存放在寄存器中，而该寄存器编号存放在指令的地址字段A中，即：
  DATA＝（EA）
  EA＝（Ri ）
例如：
  SUB DX，[ESI]
OP | MOD | Ri
R0
R1
……
EA
……
Rn
Ri:
寄存器
…….
…….
操作数
……
……
EA:
主存

## Slide 26
操作数
存储器
寄存器号
指令
操作数
寄存器堆
寄存器寻址方式：
寄存器号
指令
EA
寄存器堆
寄存器间接寻址方式：

## Slide 27: 6、变址寻址（Indexed Addressing）
操作数位于存储器中，操作数所在的存储器地址EA由变址寄存器RI和指令的地址字段A指出：
  DATA＝（EA）
  EA＝（RI ）＋A
OP | MOD | RI | A
R0
R1
……
变址值
……
Rn
RI:
寄存器
…….
…….
操作数
……
……
基准地址
主存
+

## Slide 28: 6、变址寻址（Indexed Addressing）
变址寻址通常用来对字符串处理、数组运算等成组数据处理。
例如字符串处理时，字符串在主存的首地址A由指令的地址码字段指出，作为基准地址，变址寄存器的内容即为字符串的字符序号。
数组运算中，数组首地址（第0个元素地址）作为指令的地址码，变址寄存器内容则为元素的序号（下标）。

## Slide 29: 6、变址寻址（Indexed Addressing）
例如：10数值相加
  .data
  num dw 1,5,7,28,97,100,23,89,65,45
  .code
  MOV ESI,0
  MOV AX,0
  MOV CX,10
  L:ADD AX, num[ESI]
  INC ESI
  INC ESI
  LOOP L
数组首址
变址寄存器
等价于：
Int num[]= {1,5,7,28,97,100,23,89,65,45}
Int i,sum;
sum=0;
for (i=0;i<10;i++)
sum+=num[i]

## Slide 30: 7、基址寻址 ( Based Addressing )
操作数位于存储器中，操作数所在的存储器地址EA由基址寄存器Rb和指令的地址字段A指出：
  DATA＝（EA）
  EA＝（Rb ）＋A
OP | MOD | Rb | A
R0
R1
……
基址值
……
Rn
Rb:
寄存器
…….
…….
操作数
……
……
基准地址
主存
+
位移量

## Slide 31: 7、基址寻址 ( Based Addressing )
基址寻址适合于多用户计算机系统，当操作系统为多道程序分配主存空间，将用户程序装入主存时，需要进行逻辑地址到物理地址的变换。
操作系统给每个用户一个基地址并放入其相应的基址寄存器，在程序执行时，以基址为基准自动进行逻辑地址到物理地址的变换。
在应用场合上，基址寻址面向系统，可以用来解决程序在主存中的重定位和扩大寻址空间等问题。而变址寻址是面向用户编程，用来访问字符串、向量和成批数据。

## Slide 32: 8、基址变址寻址
在指令中指定一个基址寄存器和一个变址寄存器，指令中的地址码给出位移量。有效地址是由基址寄存器中的值、变址寄存器中的值和位移量三者相加而成。
  DATA=（EA）
  EA=（Rb）+（RI）+A
OP | MOD | Rb | RI | A
R0
变址值
……
基址值
……
Rn
Rb:
寄存器
…….
操作数
…….
……
……
主存
+
RI:

## Slide 33: 9、相对寻址 ( Relative Addressing )
操作数位于存储器中，操作数所在的存储器地址EA由程序计数器PC和指令的地址字段A指出：
  DATA＝（EA）
  EA＝（PC ）＋A；
  A又称相对偏移量DISP。
主要用于转移指令，指令执行之后，程序将转移到（PC）＋偏移量为地址的指令去执行。
相对转移是以下一条指令地址为基准的。
偏移量可正、可负，通常用补码表示，可相对PC值向后或向前转移。
相对寻址实现了程序的浮动存储。

## Slide 34: 9、相对寻址 ( Relative Addressing )
假如主存1000H单元存放了一条相对转移指令，占2个字，第二个字为其偏移量，则在下图中，新指令的地址是多少？
 | 主存 | 
 | …… | 
1000H: | JMP | MOD
1001H: | 2000H | 
 | …… | 
 | …… | 
 | 主存 | 
 | …… | 
1000H: | JMP | MOD
1001H: | FF00H | 
 | …… | 
 | …… | 
下一条指令地址=？
下一条指令地址=？
下一条指令地址=1002H+2000H
=3002H
下一条指令地址=1002H+FF00H
=0F02H

## Slide 35: 10、堆栈寻址 ( Stack Addressing )
操作数位于存储器中，操作数所在的存储器地址EA由堆栈指针寄存器SP隐含指出，通常用于堆栈指令。
  DATA＝（EA）
  EA＝（SP）
堆栈：由若干个连续主存单元组成的先进后出（first in last out，即FILO）存储区。
存储器
堆栈段
栈底
SP
栈顶

## Slide 36: 10、堆栈寻址 ( Stack Addressing )
栈底：第1个放入堆栈的数据所存放的单元，栈底是固定不变的。
栈顶：最近放入的数据所存放的单元；
  栈顶是随着数据的入栈和出栈在时刻变化；
  栈顶的地址由堆栈指针SP指明。
堆栈寻址主要用来暂存中断和子程序调用时现场数据及返回地址。

## Slide 37: 堆栈的结构
一般计算机中，堆栈从高地址向低地址扩展，即栈底的地址总是大于或等于栈顶的地址，称为上推堆栈；也有少数计算机相反，称为下推堆栈。
堆栈指针的管理：
  SP总是指向最后压入的有效数据
  SP总是指向栈顶的空单元

## Slide 38: 对堆栈的访问与操作
只对栈顶操作；
两种操作：
  压入：PUSH指令；数据存入堆栈
  弹出：POP指令；从堆栈取出数据
假设一堆栈：
  结构？
  数据字长为1B；
存储器
堆栈段
栈底
SP
栈顶
00000000H:
0FFFFFFFFH:
××
××
××
××
上推堆栈，SP指向栈顶有效数据

## Slide 39: 堆栈指令的实现
弹出指令POP Ri：从堆栈中弹出1个数据送Ri寄存器:
  ((SP)) → Ri ,(SP)＋1→SP
思考：
  指令的两个操作，顺序互换？
  堆栈结构改变后，如何实现？
压入指令 PUSH Ri：将Ri寄存器内容压入堆栈:
  (SP)－1→SP，(Ri) →(SP)
存储器
堆栈段
栈底
SP
栈顶
00000000H:
0FFFFFFFFH:
××
××
××
××

## Slide 40: 总结
寻址方式 | 操作数类型 | 地址码字段A | EA
立即寻址 | 立即数 | 立即数Data | ——
直接寻址 | 存储器 | 直接地址A | EA=A
间接寻址 | 存储器 | 间接地址A | EA=(A)
寄存器寻址 | 寄存器 | 寄存器号n | ——
寄存器间接寻址 | 存储器 | 寄存器号n | EA=（Rn）
变址寻址 | 存储器 | 形式地址X | EA=（RI）+X
基址寻址 | 存储器 | 相对偏移量Disp | EA=（Rb）+Disp
相对寻址 | 存储器 | 相对偏移量Disp | EA=（PC）+Disp

## Slide 41: 6.3 指令类型
1． 数据传送指令
  包括寄存器与寄存器、寄存器与存储单元、存储单元与存储单元之间的传送。
2．算术逻辑运算指令
  实现算术运算（加、减、乘、除等）和逻辑运算（与、或、非、异或）。有些计算机还设置有位操作指令，如位测试（测试指定位的值）、位清零、位求反指令等。
3． 移位操作指令
  可分为算术移位、逻辑移位和循环移位。

## Slide 42
逻辑左移、算术左移
CF 0
循环左移
CF
CF
带进位循环左移
CF
算术右移
0 CF
逻辑右移
CF
循环右移
CF
带进位循环右移

## Slide 43: 6.3 指令类型
4．程序控制类指令
  无条件转移指令：无条件转至目的地址处执行。（JMP）
    有效转移地址（目的地址）→PC
  条件转移指令：条件满足转至目的地址处执行，否则顺序执行。（Jcc）
    cc=1：有效转移地址（目的地址） →PC
    cc=0：空操作（指令结束）

## Slide 44: 6.3 指令类型
4．程序控制类指令
  ③ 调用与返回指令：
  调用指令CALL用于从当前的程序位置转至子程序的入口；
    PC压栈，子程序入口地址→PC
  返回指令RETURN用于子程序执行完后重新返回到原程序的断点。
    出栈→PC
  ④ 陷阱指令
  陷阱其实是一种意外事故的中断。
子程序第一条指令的地址

## Slide 45: 6.3 指令类型
5．堆栈操作指令
6．输入输出指令：它完成从外设端口读入一个数据到CPU的寄存器内，或将数据从CPU的寄存器输出到某外设的端口中。
7．处理器控制指令：包括等待指令、停机指令、空操作指令、开中断指令等
8.特权指令:特权指令只能给操作系统或其他系统软件，而不能提供给用户使用，以防止破坏系统或其他用户信息

## Slide 46: 6.4 指令系统的设计技术
指令系统的要求
一
指令系统的发展
二
CISC的特点
三
RISC的特点
四
指令系统举例
五

## Slide 47: 一、指令系统的要求
1、完备性：指指令系统直接提供的指令足够使用，而不必用软件来实现。
2、有效性：是指利用该指令系统所编写的程序能够高效地运行。程序占据存储空间小、执行速度快。
3、规整性：
  对称性：所有的指令都可使用各种寻址方式；
  匀齐性：指令可以支持各种数据类型；
  指令格式和数据格式的一致性：指令长度和数据长度有一定的关系，以方便处理和存取。
4、兼容性：“向上兼容”，即低档机上运行的软件可以在高档机上运行。

## Slide 48: 二、指令系统的发展
“复杂指令系统计算机”，简称CISC（Complex Instruction Set Computer）
  指令格式不固定，寻址方式丰富，功能复杂
  一些比较简单的指令，仅占指令系统中指令总数的20%，但在程序中出现的频率却占80%；占指令总数20%的最复杂的指令，却占用了控制存储器容量的80%，且使用频率却不高。

## Slide 49: 二、指令系统的发展
精简指令系统计算机（Reduced Instruction Set Computer，简称RISC）
RISC体系结构的芯片经历了三代：
  第一代以32位数据通路为代表，支持Cache,软件支持较少，性能与CISC体系结构的产品相当，如RISC Ⅰ、MIPS、IBM801等。
  第二代产品提高了集成度，增加了对多处理机系统的支持，提高了时钟频率，建立了完善的存储管理体系，软件支持系统也逐渐完善。它们已具有单指令流水线，可同时执行多条指令。
  第三代RISC产品为64位微处理器，采用了超级流水线技术和超标量技术，提高了指令级的并行处理能力，使RISC处理器的整体性能更好。如MIPS的R4000处理器。

## Slide 50: 三、CISC的特点
早期CISC指令系统的主要特点是：
  指令系统复杂。具体表现为指令条数多、寻址方式多、指令格式多。指令串行执行，大多数指令需要多个时钟周期完成。
  采用微程序控制，因为微程序控制器适合于实现CISC指令执行过程的控制。
  有较多的专用寄存器，大部分运算所需的数据均需访问存储器获取。
  编译程序难以用优化措施生成高效的目标代码程序。

## Slide 51: 三、CISC的特点
CISC主要在以下方面来增强指令的功能
  面向目标程序增强指令功能
    具体方法有：
    提高运算类指令的功能
    提高传送类指令的功能
    增强程序控制指令功能
  面向编译程序目标代码生成优化的改进
  提供面向操作系统优化的指令

## Slide 52: 四、RISC的特点
指令系统设计时选择一些使用频率较高的简单指令，且选择一些很有用但不复杂的指令。
指令长度固定，指令格式种类少，寻址方式种类少。
只有取数/存数指令访问存储器，其余指令的操作都在寄存器之间进行。
采用流水线技术。超级标量及超级流水线技术，增加了指令执行的并行度，使得一条指令的平均指令执行时间小于一个机器周期。
CPU中通用寄存器数量相当多，可以减少访存次数。
以硬布线控制逻辑为主，不用或少用微码控制。
采用优化的编译程序，力求有效地支持高级语言程序。

## Slide 53: 同CISC比较，RISC的优点
（1） 可以充分利用VLSI芯片面积
（2） 可以提高计算机运算速度
  指令数、寻址方式和指令格式的种类都较少，且指令的编码很有规律，使指令译码加快。
  在简化指令的情况下，硬布线连接比微程序控制的延迟小，可缩短CPU的周期。
  CPU的通用寄存器多，减少了访存次数，加快了速度
  大部分指令能在一个周期内完成，特别适合于流水线工作。
  有的RISC机采用寄存器窗口重叠技术，程序嵌套时不必将寄存器内容保存到存储器中，加快了速度。

## Slide 54: 同CISC比较，RISC的优点
（3） 设计容易，可降低成本，提高可靠性。
（4） 能有效支持高级语言程序
  RISC靠编译程序的优化来支持高级语言程序。
  指令少，寻址方式少，反而使编译程序容易选择更有效的指令和寻址方式。
  通用寄存器多，可尽量安排快速的寄存器操作，使编译程序的代码优化效率较高。
  有的RISC机采用寄存器窗口重叠技术，使过程间的参数传送快，且不必保存与恢复现场，因而能直接支持调用子程序和过程的高级语言程序。
  在编译时尽量做好程序优化工作，而减少程序执行时间

## Slide 55: 五、指令系统举例
1、Pentium 指令系统（CISC）
指令系统举例
3、模型机上8位字长的指令系统设计
2、MIPS32指令系统（RISC）

## Slide 56: 1、Pentium 指令系统
指令类型
  （1）算术逻辑操作指令
  （2）串操作/转移控制指令
  （3）标志控制/高级语言支持指令
  （4）数据传送指令
  （5）系统控制/段寄存器操作指令
  （6）保护/CACHE管理指令
Pentium 的指令格式

## Slide 57
1、Pentium 指令系统
主要由两部分组成：指令前缀，指令本身。
指令前缀为可选。

## Slide 58: 2、MIPS32指令系统（RISC）
MIPS：Microprocessor without interlocked piped stages architecture（无内部互锁流水级的微处理器）
MIPS架构：精简指令集(RISC)处理器架构，其机制是尽量利用软件办法避免流水线中的数据相关问题。
  MIPS32架构
  MIPS64架构
MIPS指令系统：
  MIPS I、MIPS II、MIPS III、MIPS IV到MIPS V
  嵌入式指令系统：MIPS16、MIPS32、MIPS64

## Slide 59: 2、MIPS32指令系统（RISC）
MIP32指令格式
MIPS32指令类型
MIPS32指令寻址方式
（1）
（2）
（3）

## Slide 60: （1）MIPS32指令类型
数据传送指令
算术/逻辑运算指令
访存指令
程序控制类指令
断点及陷阱指令
协处理器0的功能指令
浮点操作指令
用户模式下对“底层”硬件的有限访问指令
空操作指令

## Slide 61: （2）MIPS32指令格式
MIPS的数据类型：
  字（word）：4个字节，32位；
  半字（halfword）：2个字节， 16位；
  字节（byte）：8位 。
  一个字符占用一个字节空间；
  一个整数需要1个字， 4个字节空间。
寄存器堆：32个32位寄存器
指令长度固定：32位
指令地址格式：三地址格式
指令的操作数：一般为3个；
操作数类型：R（寄存器）、M（存储器）、I（立即数）
指令格式：R型、I型和J型三种

## Slide 62: （2）MIPS32指令格式
指令格式分类 | 指令格式（共32位） |  |  |  |  |  | 备注
 | 31-26位 | 25-21位 | 20-16位 | 15-11位 | 10-6位 | 5-0位 | 
R | opcode (6) | rs (5) | rt (5) | rd (5) | shamt (5) | funct (6) | 算术指令
I | opcode (6) | rs (5) | rt (5) | offset/immediate (16) |  |  | 数据传输、分 支、立即数指令
J | opcode (6) | address (26) |  |  |  |  | 跳转指令
R型指令：寄存器类型操作数，R-R-R
I型指令：立即数或存储器类型操作数，R-I-R，或者R-I
J型指令：页面寻址的转移指令

## Slide 63: （2）MIPS32指令格式
指令格式分类 | 指令格式（共32位） |  |  |  |  |  | 备注
 | 31-26位 | 25-21位 | 20-16位 | 15-11位 | 10-6位 | 5-0位 | 
R | opcode (6) | rs (5) | rt (5) | rd (5) | shamt (5) | funct (6) | 算术指令
I | opcode (6) | rs (5) | rt (5) | offset/immediate (16) |  |  | 数据传输、分 支、立即数指令
J | opcode (6) | address (26) |  |  |  |  | 跳转指令
R型指令：opcode=6’b000000
寻址方式：寄存器直接寻址方式
地址格式：三地址（三操作数）指令：(rs)θ（rt）→rd
funct字段：指出操作类型θ
rs/rt/rd字段：寄存器编码
Shamt：指出移位指令移位的位数

## Slide 64: （2）MIPS32指令格式
指令格式分类 | 指令格式（共32位） |  |  |  |  |  | 备注
 | 31-26位 | 25-21位 | 20-16位 | 15-11位 | 10-6位 | 5-0位 | 
R | opcode (6) | rs (5) | rt (5) | rd (5) | shamt (5) | funct (6) | 算术指令
I | opcode (6) | rs (5) | rt (5) | offset/immediate (16) |  |  | 数据传输、分 支、立即数指令
J | opcode (6) | address (26) |  |  |  |  | 跳转指令
I型指令：opcode≠6’b000000
地址格式：两地址、两操作数或者三操作数
操作数类型：寄存器、立即数或者存储器
寻址方式：寄存器寻址、立即数寻址、相对寄存器寻址

## Slide 65: （2）MIPS32指令格式
指令格式分类 | 指令格式（共32位） |  |  |  |  |  | 备注
 | 31-26位 | 25-21位 | 20-16位 | 15-11位 | 10-6位 | 5-0位 | 
R | opcode (6) | rs (5) | rt (5) | rd (5) | shamt (5) | funct (6) | 算术指令
I | opcode (6) | rs (5) | rt (5) | offset/immediate (16) |  |  | 数据传输、分 支、立即数指令
J | opcode (6) | address (26) |  |  |  |  | 跳转指令
J型指令：opcode≠6’b000000
转移指令
寻址方式：页面寻址

## Slide 66: （3）MIPS32寻址方式
①寄存器寻址，操作数是寄存器
R型或I型指令：由指令格式中的rs/rt/rd字段（5位）指出访问的寄存器（共32个）
一般为算术运算类指令；
  或指令： or $rd,$rs,$rt #$rd = $rs | $rt
  例： or $s1,$s2,$s3 #$s1 = $s2 | $s3
OP | rs | rt | rd | shamt | funct
寄存器堆
$0
…
$31

## Slide 67: MIPS32寄存器堆
序号 | 寄存器名称 | 用途
$0 | $zero | 常量0(constant 0)
$1 | $at | 保留给汇编器,用做汇编器的暂时变量
$2$3 | $v0-$v1 | 子程序（函数）调用的非浮点数返回值
$4-$7 | $a0-$a3 | 函数调用参数(arguments 0-3)
$8-$15 | $t0-$t7 | 临时变量，函数调用时不需要保存与恢复
$16-$23 | $s0-$s7 | 函数寄存器变量，函数调用时必须保存和恢复
$24-$25 | $t8-$t9 | 临时变量，函数调用时不需要保存与恢复
$26-$27 | $k0-$k1 | 保留给操作系统内核，通常被中断或异常处理程序用来保存系统参数
$28 | $gp | 全局指针(Pointer to global area)。
$29 | $sp | 堆栈指针(Stack pointer)
$30 | $fp（$s8） | 帧指针(Frame Pointer)
$31 | $ra | 函数返回地址

## Slide 68: （3） MIPS32寻址方式
②相对寄存器寻址，操作数在存储器中：
  EA=（rs）+ offset
  offset是16位的带符号的常数，需要符号扩展成32位
I型指令
OP | rs | rt | offset
R0
R1
……
地址
……
Rn
rs:
寄存器
…….
…….
操作数
……
……
偏移量
主存
+

## Slide 69: （3） MIPS32寻址方式
②相对寄存器寻址，操作数在存储器中：
  EA=（rs）+ offset
  offset是16位的带符号的常数，需要符号扩展成32位
I型指令
一般为存储器访问指令
  取数指令： lw $rt,offset($rs)
  即：mem($rs+offset)→$rt
  例： lw $t0,100($t3) 即：mem($t3+100)→$t0
  如果offset=0,也可以写成 lw $t0,($t3)

## Slide 70: （3） MIPS32寻址方式
③立即数寻址，操作数是指令给出的常数imme
I型指令
一般为运算类指令
  立即数加法指令： addi $rt,$rs,imme
  即： $rt=$rs+imme
  例： addi $s1,$s2,100 # $s1=$s2+100

## Slide 71: （3） MIPS32寻址方式
④相对寻址，用于转移指令
转移目标地址 EA = PC + 4*offset
  PC是取指令后PC+4的新值
  Offset需要符号扩展
I型指令
OP | rs | rt | offset
PC
rs:
…….
…….
目标指令
……
……
assign PC_new = PC +{14{offset[15]}, offset[15:0],2’b00}
主存
+
Offset扩展后左移2位

## Slide 72: （3） MIPS32寻址方式
④相对寻址，用于转移指令
转移目标地址 EA = PC + 4*offset
  PC是取指令后PC+4的新值
  Offset需要符号扩展
I型指令
一般为分支指令
例：bne $rs,$rt,offset #if $rs≠$rt then offset *4+PC→PC
例：bne $s1,$s2,25 #if $s1≠$s2 then 25*4+PC→PC

## Slide 73: （3） MIPS32寻址方式
⑤页面寻址， 用于转移指令
转移目标地址 EA = {PC[31:28],address,2’b00}
J型指令
例如：
OP | address
高4位 | PC
…….
…….
目标指令
……
……
高4位 | address | 00
新PC
PC
主存

## Slide 74: （3） MIPS32寻址方式
从R、I、J三种指令类型的角度讨论寻址方式
  R型指令：三个操作数均是寄存器寻址方式。
  一般为运算类指令。
  例如：
  or $s1,$s2,$s3 # $s1=$s2 | $s3

## Slide 75: （3） MIPS32寻址方式
从R、I、J三种指令类型的角度讨论寻址方式
  I型指令：有寄存器寻址、立即数寻址、相对寻址、相对寄存器寻址四种寻址方式。
    ①若I型指令是双目运算指令，则rs寄存器和立即数分别作为源操作数，rt寄存器是目的操作数；
  例如：
  addi $sp,$sp,4 # $sp=$sp+4
寄存器寻址
寄存器寻址
立即数寻址

## Slide 76: （3） MIPS32寻址方式
从R、I、J三种指令类型的角度讨论寻址方式
    ②若I型指令是访存指令load/store，则存储器地址由rs寄存器加上符号扩展的偏移量得到，load指令将存储内容读出到rt寄存器中，store指令将rt寄存器写入存储器中。
  例如：
  lw $t0,32($s1)
  # 假如s1里是数组A的起始地址，存储器按字节编址，因此$s1+32指向A[8]，连续读4个字节，读出A[8]的值置入t0寄存器。这是寄存器相对寻址方式，s1是基地址寄存器，用来装载数组的起始地址，常数32是偏移量，表示数组元素的下标值。
寄存器寻址
寄存器相对寻址

## Slide 77: （3） MIPS32寻址方式
从R、I、J三种指令类型的角度讨论寻址方式
  ③若I型指令是条件转移指令，则对rs和rt寄存器的内容进行指定运算，根据结果决定是否跳转。转移目标地址等于当前PC值加上符号扩展后的立即数，这是相对寻址。偏移量可正可负。在对数组和堆栈寻址时，相对寻址比其他寻址方式更具优势。
  例如：
  bne $s0,$s1,L0
  #如果#$s0≠s1，则跳转到L0处。这是相对寻址。PC=(PC)+16位偏移量，请注意：与偏移量相加的PC值是bne指令的后一条指令的的PC值，即bne指令的PC值+4。
寄存器寻址
相对寻址

## Slide 78: （3） MIPS32寻址方式
从R、I、J三种指令类型的角度讨论寻址方式
  J型指令：只有页面寻址这一种寻址方式。
  因为J型指令都是无条件转移指令，而MIPS系统采用32位定长指令，每条指令占4个存储单元，指令地址总是4的倍数。所以只要将当前PC值的高4位拼上26位直接地址，末尾两位置0，即可得到32位的目标转移地址。
  例如 J Label
页面寻址

## Slide 79: MIPS32指令系统编码
写出下列MIP32程序的机器码，并描述指令的操作与程序功能、结果。假设程序存放在内存地址0040 0000H开始的地方。
  addi $t0,zero,40
  add $t1,zero,zero
  add $s0,zero,zero
  L1:lw $s1,100($t1)
  add $s0, $s0, $s1
  addi $t1, $t1,4
  bneq $t0, $t1, L1
  sw $s0,100($t1)

## Slide 80: 3、模型机上8位字长的指令系统设计
模型机寻址方式
模型机指令格式
模型机指令系统设计
①
②
③

## Slide 81: ① 模型机指令格式
格式1：一般指令格式
I7 I6 I5 I4 | I3 I2 | I1 I0
OP | SR | DR
DATA/ADDR/DISP/X |  | 
SR：源寄存器号，2位，用于对4个通用寄存器R0、R1、R2、R3的选择，其内容送总线，作为源操作数之一。
DR：目的寄存器号，2位，用于对4个通用寄存器R0、R1、R2、R3的选择，其内容可送总线，也可以从总线上接收数据，通常作为目的操作数。
DATA/ADDR/DISP/X：指令的第二个字，可有可无，其含义也可以由用户自定义，可以是立即数，可以是直接/间接地址，也可以是其它寻址方式用到的地址信息，如相对偏移量、形式地址等等。
OP：指令操作码，4位，用于对16条机器指令进行编码，是识别指令的标志。

## Slide 82: 格式2：带寻址方式码的指令格式
OP1：第一指令操作码，
2位，是带寻址方式码
的指令（4条）的特征位。
MOD：寻址方式码，2位，用于对4种寻址方式的编码，至于4种寻址方式的定义，可以自行设计，例如：可设计为直接、间接、变址、相对寻址。
OP2：第二指令操作码，2位，是4条带寻址方式码的指令本身的编码。
DR：同格式一。
ADDR/DISP/X：指令的第二个字，为寻址方式中所用到的直接/间接地址ADDR，或者是相对寻址的偏移量DISP，或者是变址寻址的形式地址X
I7 I6 | I5 I4 | I3 I2 | I1 I0
OP1 | MOD | OP2 | DR
ADDR/DISP/X |  |  | 

## Slide 83: 格式3：三字指令
I7 I6 | I5 I4 | I3 I2 | I1 I0
OP1 | MOD | OP2 | DR
ADDR/DISP/X1 |  |  | 
DATA/ADDR/DISP/X2 |  |  | 
指令包含三字：
  指令第一字：包含操作码、寻址方式、寄存器号
  指令第二字和第三字：为寻址方式中所用到的直接/间接地址ADDR，或者是相对寻址的偏移量DISP，或者是变址寻址的形式地址X，也可以是立即数DATA
双存储器操作数的指令：既指令的两个操作数均在存储器内。其余同格式2。
I7 I6 I5 I4 | I3 I2 | I1 I0
OP | SR | DR
ADDR/DISP/X1 |  | 
DATA/ADDR/DISP/X2 |  | 
I7 I6 | I5 I4 I3 I2 | I1 I0
11 | OP | SR/ DR
ADDR/DISP/X1 |  | 
DATA/ADDR/DISP/X2 |  | 

## Slide 84: 格式4：操作码扩展指令格式
OP——指令操作码，4位，是单寄存器地址指令（16条）的操作码，可通过I7 I6为11方式实现散转。
I7 I6 | I5 I4 I3 I2 | I1 I0
11 | OP | SR/ DR
DATA/ADDR/DISP/X |  | 
SR/DR同上。
ADDR/DISP/X—指令的第二个字，为寻址方式中所用到的立即数DATA、直接/间接地址ADDR，或者是相对寻址的偏移量DISP，或者是变址寻址的形式地址X。

## Slide 85: ② 模型机寻址方式
模型机的指令系统，可实现：寄存器直接、寄存器间接、直接、间接、相对、变址、立即数7种基本寻址方式。
对于其中相对复杂的寻址方式（直接、间接、相对、变址），可以由指令中的MOD字段来定义。
简单的寻址方式可以直接由指令操作码指定。
注意：任何一种寻址方式，均可以直接由指令操作码隐含指定。
用户也可以根据需要，自行设计一些特殊的寻址方式，例如相对SR的偏移量寻址方法，即EA=（SR）+ADDR。

## Slide 86: 带寻址方式MOD的指令格式（格式2）
对于指令格式2，假设定义：
  MOD=00：直接寻址，则有效地址EA=ADDR，操作数=（ADDR）；
  MOD=01：间接寻址，则有效地址EA=（ADDR），操作数=（（ADDR））；
  MOD=10：变址寻址，则有效地址EA=（SI）+X，操作数=（（SI）+X）；其中SI为变址寄存器，隐含为R2；
  MOD=11：相对寻址，则有效地址EA=（PC）+DISP，操作数=（（PC）+DISP）；

## Slide 87: ③ 模型机指令系统设计
指令设计原则
  指令的格式必须按照规定的格式设计，即操作码OP、源寄存器号SR、目的寄存器号DR必须按格式规定固定长度和位置，若按照格式2设计指令，则操作码OP分为两段。
  寻址方式的设计，可以根据需要，或由MOD字段定义，或由操作码隐含指定。
  指令类型及功能的设计，只需满足程序设计的要求和需求即可。
  指令操作码的分配设计，要注意规整性。

## Slide 88: 指令系统设计举例
共有12条指令，分为：
5条双寄存器算术逻辑运算类指令
3条单寄存器指令
4条存储器访问类指令
2条I/O指令
2条过程控制类指令
程序设计
CPU增加2条指令
新的程序设计

## Slide 89: 5条双寄存器算术逻辑运算类指令
格式：
操作码及功能：
I7 I6 I5 I4 | I3 I2 | I1 I0
OP | SR | DR
助记符 | 操作码OP | 功能
MOV DR，SR | 0000 | (SR)→DR
ADD DR，SR | 0001 | (SR)+(DR)→DR
SUB DR，SR | 0010 | (DR)-(SR)→DR
AND DR，SR | 0011 | (SR)∧(DR)→DR
RRC DR，SR | 0100 | (SR)进行带进位循环右移→DR

## Slide 90: 3条单寄存器指令
格式：
操作码及功能：
I7 I6 | I5 I4 I3 I2 | I1 I0
11 | OP | DR/SR
助记符 | 操作码OP | 功能
INC DR | 1101 | (DR)+1→DR
DEC DR | 1110 | (DR)-1→DR
CLR DR | 1111 | 0→DR

## Slide 91: 4条存储器访问类指令
格式：
操作码及功能：
SI隐含为R2
I7 I6 | I5 I4 | I3 I2 | I1 I0
10 | MOD | OP2 | DR
ADDR/DISP/X |  |  | 
MOD | 寻址方式 | EA | 助记符 | OP2 | 功能
00 | 直接寻址 | ADDR | LDA | 00 | [EA]→DR
01 | 间接寻址 | [ADDR] | STA | 01 | （DR）→EA
10 | 变址寻址 | （SI）+X | JMP | 10 | EA→PC
11 | 相对寻址 | （PC）+DISP | JZC | 11 | 若FC+FZ=1，则EA→ PC，否则，结束指令

## Slide 92: 2条I/O指令
格式：
操作码及功能：
I7 I6 | I5 I4 I3 I2 | I1 I0
11 | OP | DR
PORTAR |  | 
助记符 | 操作码OP | 功能
IN DR，[PORTAR] | 0000 | (PORTAR)→DR
OUT DR，[PORTAR] | 0001 | (DR)→ PORTAR

## Slide 93: 2条过程控制类指令
格式：
CALL ADDR
(PC) →(SP),
(SP)－1→SP，ADDR→PC
I7 I6 | I5 I4 I3 I2 | I1 I0
11 | 0010 | ××
ADDR |  | 
格式：
RET
(SP)＋1→SP，((SP))→PC
I7 I6 | I5 I4 I3 I2 | I1 I0
11 | 0011 | ××

## Slide 94: 程序设计
编写程序，实现：将内存单元20H—29H的数据相加，结果存入2AH。
如果使用C语言，则程序如下：
  Char N[10],i,Sum=0;
  For(i=0;i<10;i++)
  Sum+=N[i];
该C语言程序经过编译后，变成了该CPU的机器语言程序：

## Slide 95: 机器语言程序设计
地址 | 机器码 | 助记符 | 备注
00H | 11111100 | CLR R0 | R0当作累加器。
01H | 10000010 00101011 | LDA R2，[2BH] 直接地址2BH | R2当作计数器/变址寄存器;其初值0AH存放在单元2BH中。
02H |  |  | 
03H | 10100001 00011111 | L1：LDA R1，[SI+1FH] | 取出需要累加的数据;采用变址寻址方式;第1次地址=29H。
04H |  |  | 
05H | 00010100 | ADD R0，R1 | 累加。
06H | 11111010 | DEC R2 | 计数器递减；并影响标志FZ、FC
07H | 10111100 00000100 | JZC L2 相对位移04H | FC+FZ=1转移（退出循环），=0顺序执行（无借位不为0）即循环
08H |  |  | 
09H | 10000100 00101010 | STA [2AH],R0 直接地址2AH | 存储累加和；采用直接寻址方式。
0AH |  |  | 
0BH | 10001000 00000011 | JMP L1 直接地址03H | 无条件转移；采用直接寻址方式。
0CH |  |  | 
0DH | -------- | L2: | 

## Slide 96: 变量在内存和寄存器中的分配
地址 | 数据 | 助记符 | 备注 | 
… | …… |  |  | 
20H |  | N1 | 数据1，即N[0] | 
21H |  | N2 | 数据2，即N[1] | 
… | …… |  |  | 
29H |  | N10 | 数据10，即N[9] | 
2AH |  | Sum | 累加和，相当于Sum变量 | 
2BH | 00001010B | i | 计数值常数0AH，相当于i变量 | 
寄存器分配 |  |  |  | 
R0 | 用作存储Sum变量的计算中间结果 |  |  | 
R1 | 用于存储每次累加的N[i]变量 |  | R2 | 用作i的操作寄存器

## Slide 97: CPU增加2条指令
格式：
MOV1 DR，#Data
Data →DR
I7 I6 | I5 I4 I3 I2 | I1 I0
11 | 0100 | DR
Data |  | 
格式：
JNZ $+Disp
FZ=0时，程序转移，即：（PC）+Disp→PC
FZ=1时，顺序执行，即指令结束
I7 I6 | I5 I4 I3 I2 | I1 I0
11 | 0101 | ××
Disp |  | 

## Slide 98: 新的程序设计
编写程序，实现：将内存单元20H—29H的数据相加，结果存入2AH。
如果使用C语言，则程序如下：
  Char N[10],i,Sum=0;
  For(i=0;i<10;i++)
  Sum+=N[i];
该C语言程序经过编译后，变成了该新CPU的机器语言程序：
该编译程序也是机器语言程序

## Slide 99: 机器语言程序设计
地址 | 机器码 | 助记符 | 备注
00H | 11111100 | CLR R0 | R0当作累加器，先清零。
01H | 11010010 00001010 | MOV1 R2，0AH 立即数 0AH | R2当作计数器兼变址寄存器SI;其初值为0AH。
02H |  |  | 
03H | 10100001 00011111 | L1：LDA R1，[SI+1FH] | 取出需要累加的数据;采用变址寻址方式;第1次地址=29H。
04H |  |  | 
05H | 00010100 | ADD R0，R1 | 累加。
06H | 11111010 | DEC R2 | 计数器递减；并影响标志FZ、FC
07H | 11010100 11111010 | JNZ L1 相对位移0FAH | FZ=0循环（转L1），FZ=1退出循环（顺序执行）。
08H |  |  | 
09H | 10000100 00101010 | STA [2AH],R0 直接地址2AH | 存储累加和；采用直接寻址方式。
0AH |  |  | 

## Slide 100: 变量在内存和寄存器中的分配
地址 | 数据 | 助记符 | 备注
20H |  | N0 | 数据1，即N[0]
21H |  | N1 | 数据2，即N[1]
… | …… |  | 
29H |  | N0 | 数据10，即N[9]
2AH |  | Sum | 累加和，相当于Sum变量
等价于C语言程序：
Char N[10],i,Sum=0;
For(i=0;i<10;i++)
Sum+=N[i];
为i分配了R2寄存器
分配R1寄存器来存储N[i]
分配R0寄存器来存储中间运算结果

## Slide 101: 本章小结
指令系统是计算机硬件的语言系统，它即表明了计算机所具有的最基本的硬件功能，又为程序员呈现了计算机的主要属性，它是软硬件的交界面。
机器指令由操作码字段和地址码字段组成：
  操作码字段确定指令所要执行的操作
  地址码字段是用来寻找运算所需要的操作数
扩展操作码技术实现指令优化，但也增加了硬件设计难度。
指令的寻址方式包括指令寻址和数据寻址，指令寻址主要是顺序和跳跃两种方式；数据寻址有许多种寻址方式，其目的是获得本条指令执行所需要的操作数。

## Slide 102: 本章小结
根据指令的功能，可将指令分类为数据传送、算术逻辑运算类、移位操作类、转移类、堆栈操作类、输入输出类等指令。
指令系统的设计应满足完备性、有效性、规整性、兼容性四个方面的要求。
CISC指令系统庞大的指令集及其存在问题，RISC指令以它简洁、高效等特点而得到快速地发展。
通过两种指令系统例子，细述了模型机指令系统设计方法，使读者结合实际理解和掌握指令系统的设计方法。

## Slide 103: 作业
P253：1，2，4，10，12，16

## Slide 104: 课堂练习
设某8位计算机指令格式如下：
其中， DR为目的寄存器号，MOD为寻址方式码字段，指令第二字为地址、数据或偏移量；源操作数由MOD字段和指令第二字共同确定。
注意：除了HALT指令、INC指令、DEC指令为单字指令外，其他指令均为双字指令；跳转指令则由源操作数指出跳转地址。
OP（4位） | DR（2位） | MOD（2位）
ADDR/ DATA / DISP |  | 

## Slide 105: 机器指令各字段的编码：
MOD | 寻址方式 | DR | 寄存器
00 | 立即寻址 | 00 | R0
01 | 直接寻址 | 01 | R1
10 | 变址寻址（SI） | 10 | R2
11 | 相对寻址 | 11 | R3（SI）
指令助记符 | OP
ADD | 0000
SUB | 0001
ADC | 0010
SBB | 0011
MOV | 0100
INC | 0101
JMP | 1000
…… | ……
HALT | 1111

## Slide 106: 内存地址的部分单元内容如下：
（1） 若（PC）＝20H，变址寄存器（SI）＝10H，则此时启动程序执行，问执行了几条指令程序停止？写出每条指令的助记符、寻址方式、EA、操作数和执行结果。
（2）写出以下程序段的机器码。
单元地址 | 内容 | 单元地址 | 内容 | 单元地址 | 内容
10H | 80H | 20H | 40H | 24H | 11H
11H | 90H | 21H | 23H | 25H | 12H
12H | 10H | 22H | 02H | 26H | F0H
13H | 11H | 23H | 03H | 27H | 20H

## Slide 107: （1）指令码分析：
单元地址 | 指令码 | 助记符 | 寻址方式 | EA | 操作数 | 执行结果
20H | 40H | MOV R0,23H | 立即数 | ―― | 23H | (R0)＝23H
21H | 23H |  |  |  |  | 
22H | 02H | ADD R0, [SI＋3H] | 变址寻址 | (SI)＋3H＝13H | (13H)＝11H | (R0)＝23H＋11H＝34H
23H | 03H |  |  |  |  | 
24H | 11H | SUB R0, [12H] | 直接寻址 | 12H | (12H)＝10H | (R0)＝34H－10H＝24H
25H | 12H |  |  |  |  | 
26H | F0H | HALT | ―― | ―― | ―― | ――

## Slide 108: （2）写出程序的机器码
序号 | 程序助记符 | 功能
1 | MOV SI,#0 | 0→SI
2 | MOV R0,#0 | 0→R0
3 | L：ADD R0，[SI+80H] | (R0)+(SI+80H) →R0
4 | INC SI | SI+1 →SI
5 | JMP L | PC-5 →PC
相对寻址
地址 | 指令码
00H | 4CH
01H | 00H
02H | 40H
03H | 00H
04H | 02H
05H | 80H
06H | 5CH
07H | 83H
08H | FBH

## Slide 109: （2）写出程序的机器码
序号 | 程序助记符 | 功能
1 | MOV SI,#0 | 0→SI
2 | MOV R0,#0 | 0→R0
3 | L：ADD R0，[SI+80H] | (R0)+(SI+80H) →R0
4 | INC SI | SI+1 →SI
5 | JMP L | L→PC
直接寻址
地址 | 指令码
00H | 4CH
01H | 00H
02H | 40H
03H | 00H
04H | 02H
05H | 80H
06H | 5CH
07H | 81H
08H | 04H

## Slide 110: 课后练习
设某8位计算机指令格式如下：
其中， SR为源寄存器号， DR为目的寄存器号，指令第二字为地址、数据或偏移量。
注意：HALT、MOV3、ADD1、ADD2指令为单字指令外，其他指令均为双字指令；
OP（4位） | SR（2位） | DR（2位）
A/ DATA / DISP |  | 

## Slide 111: 下面是该模型机的指令系统的一部分：
指令助记符 | 功能 | OP
MOV1 DR,DATA | DATA→DR | 0000
MOV2 [Addr],SR | （SR）→Addr | 0001
MOV3 DR，SR | （SR）→DR | 0010
ADD1 DR，SR | （SR）+（DR）→DR | 0011
ADD2 DR,[SR] | ((SR))+（DR） →DR | 0100
ADD3 DR,[[Addr]] | (DR)＋((Addr))→DR | 1000
SUB DR, [SI+A] | (DR)－((SI)+Addr)→DR | 1001
JMP DISP | (PC)＋DISP→PC | 1100
…… | …… | ……
HALT | 停机 | 1111

## Slide 112: 内存地址的部分单元内容如下：
单元地址 | 内容 | 单元地址 | 内容 | 单元地址 | 内容
10H | 80H | 20H | 01H | 24H | 91H
11H | 90H | 21H | 23H | 25H | 01H
12H | 10H | 22H | 81H | 26H | F0H
13H | 11H | 23H | 12H | 27H | 20H
(1)若（PC）＝20H，变址寄存器（SI）＝10H，则此时启动程序执行，问执行了几条指令程序停止？写出每条指令的助记符、寻址方式、EA、操作数和执行结果。

## Slide 113
(2)写出下列程序的指令码。
MOV R0,#0
MOV R1,#80
MOV R2,#1
L:ADD R0,[R1]
ADD R1,R2
JMP L

## Slide 114
The End !